## Slide 1: 光學編碼器 雷尼紹原廠教育訓練

## Slide 2
編碼器的功能:
感測器元件
回饋位置資訊
精密控制系統的回授
速度與加速度控制
Notes: 編碼器是什麼? 有什麼用? (線性位置、角度位置)

## Slide 3: 編碼器的功能
Servo control system
Encoder feedback the position
User
Controller / driver : Siemens
Mitsubishi, Yaskawa…
Servo device
Encoder

## Slide 4: 編碼器的分類:
接觸式 / 非接觸式
增量式/ 絕對式
線性 / 角度
開放式 / 封閉式

## Slide 5: 不只有光學編碼器!?
Notes: 什麼! 原來世界上不只有光學編碼器!?
(磁性、電感、電阻)

## Slide 6: Magnetic rotary encoders磁性旋轉編碼器
Notes: A variety of magnetic rotary encoders

## Slide 7: Capacitive encoders電容式編碼器

## Slide 8: Inductive encoders感應編碼器
Notes: A variety of inductive encoders. The Newall Spherosyn system uses a ball-filled tube as the scale element

## Slide 9: Renishaw有什麼編碼器?
光學 & 磁性
非接觸式
線性 & 角度
增量 & 絕對
開放式
Notes: 那..Renishaw 賣什麼編碼器??? (Renishaw產品架構圖) (線性 X 角度 X 光學 X 磁性) (全部都沒有穿衣服) (Renishaw還沒有封閉式光學尺)

## Slide 10: 線性? 角度? 編碼器
Notes: 什麼! 原來世界上不只有光學編碼器!?
(磁性、電感、電阻)

## Slide 11: Linear / angle / rotary
Linear線性
Rotary
讀頭和柵尺之間的相對線性運動
開放式旋轉編碼器通常稱為角度編碼器

## Slide 12: 何謂增量式與絕對式?
Notes: 什麼! 原來世界上不只有光學編碼器!?
(磁性、電感、電阻)

## Slide 13: Incremental 增量/ absolute絕對
增量
尺身由一系列相等的刻度/線組成
  讀頭只能輸出相對位移資訊
  必須參考“參考標記Reference Mark”
  斷電後重啟，位置信息為0
絕對
  尺身上任何位置都有唯一標記
    例如用簡單的二進制代碼標記
  讀頭始終知道準確的位置
    斷電重啟後，位置信息會立即更新
Notes: Use analogy of ruler with/without numbers. Say absolute scale often has a number of tracks – example shown 2n = 23 = 8 unique positions

## Slide 14: Incremental增量
COUNTER
Reference Mark
1 unit
1 unit
1 unit
COUNTER
ZERO
COUNTER
1 unit
COUNTER
2 units
COUNTER
3 units
當讀頭通過參考零位時，計數器歸零
當讀頭輸出指示它已通過 1 個測量單位時，計數器向上或向下計數
1 unit
1 unit
1 unit

## Slide 15: Absolute絕對
CONTROLLER
0
控制器請求讀頭相對於光學尺的位置
讀頭回應其絕對位置
1 unit
3 units
2 units
1
2
3
Where are you

## Slide 16: Renishaw光學尺技術!
Notes: 什麼! 原來世界上不只有光學編碼器!?
(磁性、電感、電阻)

## Slide 17
光源穿透或不穿透導引窗口至光學尺
光源穿透及通過同一相同的導引窗口
光電二極體產生電流訊號
產生一組90度相位差之信號 , 呈現正弦與餘弦波型(Lissajous利薩圓)
如果輸出為數位信號 , 則須經過一細分電路做轉換
Notes: 讀頭打光的方式，各有不同，但原理大同小異

## Slide 18
數位式輸出(方波) :
類比式輸出(弦波) :

## Slide 19: 從弦波訊號到方波訊號

## Slide 20
談談利薩圓
– 透過示波器檢視兩個類比信號 , 互呈90度相位差
– 如圖例所示, sine (A)波型 相對應於 cosine (B)波型
– Jules Antoine Lissajous (1822-1880) 是一個法國的數學家 , 其畢生致力
於光波振幅之研究

## Slide 21: Lissajous creation
當讀數頭沿刻度尺移動時，會生成正弦和余弦波形
正弦和余弦波形的間距等於尺的間距
當正弦與餘弦作圖時，形成利薩如（在 x-y 域中）
在一個完美的編碼器中，Lissajous 應該是圓形的，沒有任何偏移和失真
Notes: Absolute size of Lissajous is not critical to measurement accuracy. Only affect is signal to noise (assuming no offset).

## Slide 22: Interpolation
Sin
Cos
0/20
5
10
15
1
2
3
4
A
B
Notes: Explanation of how interpolation works, using lissajous figure. Emphasise that interpolation is amplitude independent as it works on sin/cos ratios, not absolute values.

## Slide 23: Digital output (RS422)
數位方波信號
  兩個正交方波 A 和 B（相位差 90°)
  解析度 = 邊緣到邊緣的距離
A+
B+
1
2
3
4
方向由信號的相對相位決定
A+
B+
1
2
3
4
A leads B = Positive count
A+
B+
4
3
2
1
B leads A = Negative count
這就是為什麼有兩個正交信號
Notes: Quadrature only required for determining direction

## Slide 24: 時鐘輸出
像是一個節拍器，控制方波訊號的輸出
Interpolator
CLK
Interpolator
CLK
%
or
Possibly programmed to different frequencies
Notes: Example output shows edges only appearing at set time intervals, second set showing one for CLK/2, therefore double the time interval.
Arrow from re-timed output shows that customer sees no difference between re-timed and clocked outputs. Re-timer causes delay therefore greater variation in delay affecting repeatability.

## Slide 25: Multi-edging
由於信號噪聲，數位輸出往往會出現多個邊沿
時鐘/重新定時有助於減少或消除多邊緣。
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
i.e.
Raw
output
Clocked
output

## Slide 26: Digital output types
1.Real time (非時鐘輸出)
邊緣出現在任何地方！ （最高頻率）
Benefits
-用戶可以將輸入頻率與最大速度相匹配，即他走得越慢，他需要的輸入就越慢.
Speed (m/s)
Edge
separation
(µs)
0.01
10
1
0.1
Frequency
(MHz)
0.1
10
1
5
1
40
10
2.5
4x theoretical (safety factor)
Actual
Theoretical (1µm resolution)
Interpolator

## Slide 27: 差分輸出抗干擾
差分信號輸出（正負）
當一個從另一個中減去時，會產生
單個 A 和 B 信號
A+
A-
-
=
A
A+
B+
A-
B-
這提高了抗噪性，因為雜訊被線路接收器拒絕
這就是信號以不同方式傳輸的原因
Notes: Explanation of how differential signals reject common mode noise. ‘Common’ because noise affects all signals in same way. This is the only reason for having differential signals.

## Slide 28
雙屏蔽線：
內屏蔽接 0 Volt
外屏蔽接地
功能：防止雜訊抗干擾

## Slide 29
細分誤差
SDE (Sub-Division Error)
RG2 : Typically ±0.15 μm.
RG4 : Typically ±0.3 μm
Tonic : Typically ±30 nm
SiGNUM : Typically ±30 nm

## Slide 30
智慧型信號處理以達最佳系統效能 :
自動增益控制 (AGC) – 提高信號穩定度
自動偏移控制 (AOC) – 降低周期性誤差
自動平衡控制 (ABC) – 更進一步的降低週期性誤差

## Slide 31: 細分電路位於讀頭或介面內， 故解析度是由讀頭(介面)決定的。